Сэндвич панели (строительные) В г. Невинномысске Ставропольского края осуществляется производство строительных сэндвич панелей. Кровельные сэндвич панели Cтроительные сэндвич-панели (кровельные сэндвич панели) представляют собой трехслойные панели с пенополиизоцианурата (PIR)/ пенополиуретана (PUR) и специальным замком ROOF-LOCK, у которых верхняя плоскость имеют 4 ребра жесткости, что позволяет использовать их в качестве кровельных и выдерживать высокие снеговые нагрузки. Технические характеристики: строительные сэндвич-панели Рабочая ширина строительной сэндвич панели составляет 100 см. Длина панели варьируется от 1,5 до 13,0метров. Кровельная сэндвич панель оснащена 4 гребнями жесткости, высота которых 3,8 сантиметров. Толщина строительной панели ПВХ без гребня - 6, 8, 10 и 12 сантиметров. Для обеспечения герметичности кровли используют специальный замок типа ROOF-LOCK для соединения панелей по ширине. Кровельные сэндвич панели также известные как строительные сэндвич-панели применяются для устройства крыш конструкций самого различного назначения. Благодаря прочному покрытию и физико-техническим характеристикам строительных сэндвич панелей, такая конструкция имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционными строительными материалами. Облицовка строительных сендвич панелей позволяет эксплуатировать их даже в неблагоприятных условиях, антикоррозионное покрытие препятствуют образованию коррозии. Допустимая нагрузка на пролет кровельной сендвич панели (Q кг/м пог): схема приложения нагрузки Для того чтобы строительные сэндвич панели прослужили долго необходимо правильно их установить, монтаж кровельных сэндвичпанелей должен выполняться строго по инструкции, прилагаемой производителем, а также необходимо использовать рекомендованные инструменты и высококачественный крепеж. Кровельные сэндвич-панели шириной 1000, металл-металл (0,4-0,4 мм) Толщина, мм Пролет панели, м Вес, кг/м пог. 2 3 4 5 6 60 264 108 51 29 16 9,2 80 412 170 81 45 26 9,9 100 597 248 120 62 37 10,9 Строительные сэндвич панели шириной 1000, металл-металл (0,5-0,5 мм) Толщина, мм Пролет панели, м Вес, кг/м пог. 2 3 4 5 6 60 325 132 64 35 19 10,2 80 510 213 101 55 32 10,9 100 696 289 138 76 42 11,7 В приведенной выше таблице указаны расчетные характеристик. Стоит отметить, что допустимая нагрузка определена из условия максимального прогиба панели 1/200 L. Применение кровельных сэндвич панелей: Кровельные или строительные сэндвич панели используют для перекрытия кровель быстровозводимых зданий и строений любого назначения и для утепления существующих построек. Они монтируются по несущим элементам чердачных конструкций (стропила, укосины, прогоны), а также в качестве стеновых панелей. Поскольку строительные сэндвич-панели– это не только элементы перекрытия для кровли, но и утеплитель, то их использование позволяет значительно сократить расходы на обрешеточном материале и гидроизоляции. Кроме того использование кровельных сэндвич панелей позволяет сократить сроки возведения крыши.

## Стеновые сэндвич-панели «Лиссант» PIR/PUR

Описание:

Трехслойные панели с утеплителем из пенополиизоцианурата (PIR) или пенополиуретана (PUR). Это современный строительный материал, который отлично зарекомендовал себя во всем мире, а теперь и в России.

Стеновые и холодильные сэндвич-панели предназначены для монтажа стен, перегородок, потолков быстровозводимых зданий и строений с несущим каркасом.

Из сэндвич-панелей быстро, легко, с большой экономической выгодой можно построить:

- Холодильные и морозильные камеры

- Складские и логистические комплексы

- Промышленные, жилые и офисные здания

- Сельскохозяйственные объекты

- Объекты пищевой промышленности

- Торговые комплексы

- Жилые дома эконом-класса

- Объекты транспортной инфраструктуры

- Утеплить уже существующие постройки

Преимущества стеновых сэндвич-панелей:

- Высокие показатели энергосбережения за счет эффективной теплоизоляции

- Высокий уровень пожарной безопасности (у PIR-панелей)

- Экономичность при строительстве и эксплуатации

- Легкость при транспортировке

- Короткие сроки возведения зданий и сооружений

- Возможность вести строительные работы в любое время года

- Биологическая стойкость

- Экологичность

- Долговечность: срок службы 35 лет и более!

При производстве сэндвич панелей применяются следующие облицовочные материалы:

Оцинкованная сталь:

- Оцинкованная сталь

- Алюмоцинк (AlZn)

Полимерные покрытия:

- Polyester (полиэстер)

- PVDF (ПВДФ)

- Полиуретановое покрытие

- Покрытие на основе пластизоль

- Farm

- Clean 1

- Clean 2

Нержавеющая сталь:

- AISI 430

- AISI 304

- AISI 316

Замки с соединением «шип-паз» и уникальным лабиринтным соединением «двойной шип-паз» препятствуют образованию «мостиков холода» и промерзанию панелей на стыках.

Покровные листы могут иметь 4 вида оребрения: полосы, зиговка, микропрофилирование, без оребрения (ровная поверхность).